Titlu : Economia de energie electrica, de materii prime si  materiale cu ajutorul sudarii la rece prin presiune pe suprafete zimtate

Proiect POS CCE - AXA 2

Beneficiar : SC B WAY SRL GALATI

Operatiunea : O 2.3.1  „Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative "

Perioada de derulare proiect 01.07.2010-30.09.2011

ID contract-846

Valoare proiect  FEDR = 680.600 lei

Valoare buget national = 139.400 lei

Cofinantare eligibila = 91.111 lei

Valoare totala eligibila proiect = 911.111 lei

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general

Ca obiectiv general se urmăreşte transpunerea în practică a principiul de sudare la rece pe suprafeţe zimţate (ce este obiectul unui  brevet eliberat în 30.03.2009), prin realizarea unor noi tipuri de conexiuni electrice, ce respectă toate standardele din domeniu energetic în vigoare, cu scopul de a reduce si elimina rezistenţa electrică de contact din instalaţiile electrice deja existente (cu eforturi şi costuri minime şi efecte economice deosebite).

Obiectivele specifice

Propunerea de proiect reprezintă noutate pe plan naţional şi mondial, idea fiind premiată cu medalia de aur la Salonul Internaţional de Inventică Iaşi din perioada 4 – 6 iunie 2009.

Astfel se pune la dispozitia utilizatorilor, industriali si casnici de energie electrica, un nou tip de conexiune care imbunatateste caracteristicele unui conductor de aluminiu cel putin la nivelul caracteristicilor unui conductor de cupru. Avantaje:

- nu mai este nevoie de inlocuirea conductorilor din aluminiu (economie in investitii);

- reviziile tehnice se prelungesc de la 6 luni la 5 ani, facandu-se astfel economii in operarea retelelor de alimentare cu energie electrica;

-      se diminueaza la minim defazarea pe liniile de alimentare cu energie electrica.

Proiectul se adresează cosumatorilor şi producătorilor industriali şi casnici dar în mod deosebit marilor operatori principali din domeniu (SC Electrica SA, Grupul Arcelor-MITTAL, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Enel Distribuţie Dobrogea, Enel Distribuţie Banat, Enel Distribuţie Muntenia, E.ON Moldova, Grupul CEZ Distribuţie, SC TRANSPEC SA Galaţi, SC ALRO Slatina etc) .

Indicatori realizati de proiect

1. PROIECT Electric: Calculul şi dimensionarea elementelor de contact pentru fiecare tip de conexiune electrică.

2. PROIECT Mecanic: Calculul  fortelor maxime de presare în legătură cu fiecare tip de zimtare pentru fiecare tip de papuc si bara conductoare.

3.PROIECT Hidraulică: Dispozitive de presare pentru prese stationare, cu alegerea metodei optim tehnic- economic.

4. Achizitionarea de calculatoare  si accesorii pentru computer - 1 calculator (desktop) 2 calculatoare portabile.

5. Achiziţionare software (Windows, MS Office, Antivirus).

6. Achizitionare imprimanta multifunctionala si fax.

7. Achizitionare de telefoane celulare.

8. Executie 2 dispozitive de presare pentru prese hidraulice stationare.

9. Testare pentru fiecare tip reprezentativ de papuc si bara conductoare a fortelor teoretice de presare pentru tipurile de zimtare alese (documentatie).

10. STUDIU: Comparatie calcul – test forta de presare si studiul necesarului de utilaje de presare portabile pentru toate tipurile de sudura necesare. Alegerea necesarului optim.

11. Proiectare mecanism de presare portabil cu posibilitatea de actionare electrică.

Indicatori de rezultat

1. Contribuţia privată a solicitantului la proiect 249.847 lei

2. Număr de clienţi atrasi 1

3. Locuri de munca menţinute datorită proiectului  3

Poza relevanta in proiect

Armarea papucilor din aluminiu

Armarea platbenzilor din aluminiu (SC B WAY SRL este unica firma din lume care poate realiza aceasta sudura)