Titlu: Cercetări teoretice şi experimentale pentru conceperea unei tehnologii de epurare avansată (prin flotaţie) a apelor puternic încărcate

Proiect: POS CCE- AXA 2

Beneficiar: SC DFR Systems SRL Bucureşti

Operaţiunea: O.2.1.1. “Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi”

Perioada de derulare proiect: 30.06.2010 - 29.04.2011

ID/SMIS contract: 437/11788

Valoare proiect  FEDR: 226.357,60 lei

Valoare buget naţional: 46.362,40 lei

Co-finanţare eligibilă: 116.880 lei

Valoare totală eligibilă proiect: 389.600 lei

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general

Promovarea inovării în cadrul SC DFR Systems SRL prin activităţi de CDI pentru creşterea competitivităţii pe piaţa destinată echipamentelor de epurare a apelor uzate.

Obiectivele specifice

Obiectivul principal al prezentei propuneri este conceperea şi proiectarea unei instalaţii de epurare performantă, foarte compactă, care poate rezolva problema apelor uzate puternic încărcate. S-a implementat flotaţia artificială cu aer dizolvat pe o instalaţie demonstrator.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

- studiul literaturii de specialitate pentru evaluarea situaţiei actuale şi a ultimelor realizări din domeniu;

- proiectarea treptei de flotaţie;

- realizarea unui model experimental de laborator pe care să fie efectuate teste complexe şi care să certifice tehnologia propusă.

Ca urmare a finanţării acestui proiect, rezultatele obţinute se vor aplica în mod direct, în economie, deoarece treaptă de flotaţie va fi introdusă în fabricaţie. De asemenea, treapta de flotaţie va putea fi concepută şi ca o unitate de sine stătătoare, care va putea fi adăugată atât la staţii de epurare existente cât şi la cele nou construite.

Indicatori realizaţi de proiect

Rezultatele implementării proiectului (outputs):

- Locuri de muncă nou create în CD pe perioada derulării proiectului: 1

- Instalaţie demonstrator (de laborator) pentru echipamentul de flotaţie.

Rezultate ca urmare a realizării proiectului:

- Locuri de muncă nou create, datorită proiectului: 3

- Cereri de brevet rezultate din proiect: 2

- Cerere nr. A 00073/30.01.2011 - „Capsulă de presurizare pentru instalaţie de flotaţie”;

- Cerere nr. A 00074/30.01.2011 - „Decantor final aferent unei instalaţii de flotaţie cu presurizare”

- Publicaţii ştiinţifice rezultate din proiect (număr): 4

- Ioana Corina MOGA, Bogdan NĂSĂRÎMBĂ, Aurelia CĂLIN,  Modeling and simulation of the settling processes, Mathematics&Computers in Biology, Business&Acoustics – Transilvania University of Braşov, Romania, ISBN 978-474-293-6, 2011;

- Ioana Corina MOGA, Aurelia CĂLIN, Bogdan NĂSĂRÎMBĂ, Irina VODĂ, Modelarea şi simularea procesului de sedimentare, aprilie 2011, Revista Tehnologiile Energiei (ICEMENERG), vol. 40, ISSN 1842 – 7189, 2011;

- Ioana Corina MOGA, Aurelia CĂLIN, Bogdan NĂSĂRÎMBĂ, Irina VODĂ, Utilizarea treptei de flotaţie în procesele de epurare a apelor uzate,  Revista Tehnologiile Energiei (ICEMENERG), vol. 40, ISSN 1842 – 7189, 2011;

- Ioana Corina MANDIŞ, Diana ROBESCU, Bogdan Dumitru NĂSĂRÎMBĂ-GRECESCU, Tehnologii de epurare avansată a apelor uzate prin flotaţie, Simpozionul naţional „Contribuţii ştiinţifice în tehnologii şi echipamente pentru evaluarea şi protecţia mediului, Bistriţa - Arcalia, 24-26 septembrie 2010, publicată în Environment&Progress nr. 12/2010, ISSN 1584-6733.

Poza relevantă în proiect:

Instalaţie de flotaţie pentru epurarea apelor uzate municipale şi industriale